## Slide 1: Поколения мобильной связи

## Slide 2
2

## Slide 3: Эволюция беспроводных связей
4

## Slide 4: 1G
В 80-х годах прошлого столетия появилось несколько новаторских сетевых технологий: сочетания Nordic Mobile Telephone system (NMT-450), American Mobile Phone System (AMPS) и Total Access Communications System (TACS), работающие в диапазонах 450, 850 и 900 МГц соответственно.
5

## Slide 5: Nordic Mobile Telephone system (NMT-450)
мобильный телефон северных стран, используется в Скандинавии и во многих других странах;
известен также как «скандинавский стандарт»;
третий по распространенности среди аналоговых стандартов мира;
стандарт NMT 450 является
одним из двух стандартов
сотовой связи, принятых
в России в качестве федеральных
(второй - цифровой стандарт GSM 900);
6

## Slide 6: American Mobile Phone System (AMPS)
усовершенствованная мобильная телефонная служба, диапазон 800 МГц, широко используется в США, Канаде, Центральной и Южной Америке, Австралии;
известен также как «североамериканский стандарт»;
это наиболее распространенный стандарт в мире, обслуживающий почти половину всех абонентов сотовой связи;
используется в России в качестве регионального стандарта (в основном - в варианте D-AMPS), где он также является наиболее распространенным;
7

## Slide 7: Total Access Communications System (TACS)
общедоступная система связи, диапазон 900 МГц, используется в Англии, Италии, Испании, Австрии, Ирландии, с модификациями ETACS (Англия) и JTACS/NTACS (Япония);
это второй по распространенности стандарт среди аналоговых;
8

## Slide 8: Достоинства 1G
именно эти технологии позволили мобильным телефонам, в том виде, в котором мы их сейчас видим, стать массовым продуктом
9

## Slide 9: Недостатки 1G
это были аналоговые системы, спроектированные исключительно для осуществления голосовых вызовов и некоторых других возможностей
скорость передачи данных была очень низкой(максимальная скорость передачи голоса составляла 9.6 Kbit/s, а скорость передачи данных равнялась 1.9 Kbit/s. )
стоимость минуты разговора была очень дорогой
10

## Slide 10: Недостатки 1G
Мобильные телефоны первого поколения были размером немногим меньше среднестатистического чемодана и состояли из базы и отдельной трубки, которую практически нельзя было носить с собой
11

## Slide 11: 2G
В начале 1990-х годов наблюдается подъем первых цифровых сотовых сетей, которые имели ряд преимуществ по сравнению с аналоговыми системами, к которым можно отнести улучшенное качество звука, повышенную производительность, большую защищенность и др. Второе поколение, состоит из сетей цифровых стандартов: Digital AMPS (D-AMPS), Global System for Mobile Communication (GSM), Code Division Multiple Access (CDMA).
12

## Slide 12: Достоинства 2G
2G уже имело поддержку передачи коротких текстовых сообщений (SMS), а также технологию передачи данных (CSD), которая позволяла передавать данные в цифровом виде
увеличилась скорость передачи данных до 14,4 кбит/с
13

## Slide 13: Недостатки 2G
первые стандарты сотовой связи с использованием протоколов аутентификации, призванны были бороться с «двойниками» (два и более телефонов в сети под одним идентификатором).
Решение - временной метод разделения каналов. Суть его состоит в передаче всех каналов на одной полосе частот, но в разные временные интервалы (таймслоты).
14

## Slide 14: 2.5G
В 1997 году появился сервис GPRS. С использованием GPRS, можно осуществлять передачу данных только тогда, когда это необходимо При связи мобильного телефона с базовой станцией мобильной сети по технологии GPRS данные транслируются в паузах между передачей голоса на частотах, которые в этот же момент могут использоваться для разговоров другими абонентами.
15

## Slide 15: GPRS
GPRS (англ. General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования) - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю мобильного телефона производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет. GPRS предполагает тарификацию по объему переданной/полученной информации, а не времени.
16

## Slide 16: Достоинства 2.5G
может работать со скоростью – теоретически до 171,2 кбит/с
операторы получили возможность тарифицировать трафик, а не время на линии.
17

## Slide 17: Недостатки 2.5G
Абоненту, подключенному к GPRS, предоставляется виртуальный канал, который на время передачи пакета становится реальным, а в остальное время используется для передачи пакетов
других пользователей.
Поскольку один канал
могут использовать
несколько абонентов,
возможно возникновение
очереди на передачу
пакетов, и, как следствие,
задержка связи.
18

## Slide 18: 2.75G
EDGE (англ. Enhanced Data rates for GSM Evolution) - цифровая технология для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS) сетями. Эта технология работает в TDMA и GSM сетях. EDGE был впервые представлен в 2003 году в Северной Америке.
EDGE обеспечивает передачу данных со скоростью до 474 кбит в секунду в режиме пакетной коммутации
19

## Slide 19: 3G
3G - «третье поколение», набор услуг, которые объединяют как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создает канал передачи данных. Пользователь сможет не только разговаривать со своим собеседником, но и видеть его с помощью видеотелефона, путешествовать по сети Интернет, вести бизнес, обучаться, развлекаться и все это с помощью небольшого устройства
20

## Slide 20: 3G
В мире сосуществуют два стандарта 3G: UMTS (или W-CDMA) и CDMA2000. UMTS распространен в основном в Европе, CDMA2000 - в Азии и США. По данным Wireless Intelligence, на конец ноября 2006 г. в мире насчитывалось 364 млн абонентов 3G, из них 93,5 млн были подключены к сетям UMTS и 271,1 млн - к СDMA2000.
21

## Slide 21: Достоинства 3G
технология IP (пакетная передача данных) -постоянное пребывание абонента в режиме on-line; при этом оплачиваться будет только объем переданной и полученной информации, а не время соединения
услуги интернет-доступа и видеоконференц-связи, способность воспользоваться удаленным доступом к корпоративной сети.
мобильная электронная коммерция - оплата товаров и услуг через мобильный телефон
высокое качество голоса, не уступающее качеству голоса при передаче по проводной линии;
Скорость - до 2,048 Мбит/с при низкой мобильности (скорость менее 3 км/ч) и локальной зоне покрыти до 144 кбит/с при высокой мобильности (до 120 км/ч) и широкой зоне покрытия;до 64 (144) кбит/с при глобальном покрытии (спутниковая связь).
22

## Slide 22: 3.5G
3.5G представлено стандартом HSDPA (англ. High-Speed Downlink Packet Access - высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону) - стандарт мобильной связи, рассматривается специалистами как один из переходных этапов миграции к технологиям мобильной связи четвертого поколения (4G). Максимальная теоретическая скорость передачи данных по стандарту составляет 14,4 Мбит/сек., практическая достижимая в существующих сетях - около 3 Мбит/сек. По сравнению с UMTS, в сети HSDPA можно передавать в три раза больше данных и поддерживать вдвое больше пользователей на одну соту.
23

## Slide 23: 4G
4G - четвёртое поколение мобильной связи, характеризующееся высокой скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи. К четвёртому поколению относятся технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 мбит/с. Примерами технологий 4G являются Wi-Fi и WiMax, имеющие теоретический предел скорости передачи в 1 гбит/с.
24

## Slide 24: 4G
Технологии WiMAXи LTE, считаются технологиями четвертого поколения беспроводных сетей, но это верно лишь отчасти: во-первых, они оба используют новые, чрезвычайно эффективные схемы мультиплексирования, а во-вторых, в них обоих отсутствует канал для передачи голоса.
WiMAX и LTE терпят
неудачу в
скорости передачи
реальные
скорости коммерческих
сетей не превышают
4 Мбит/с и 30 Мбит/с
25

## Slide 25: Недостатки 4G
при реализации четвёртого поколения мобильной связи проблемой является борьба со вторичными сигналами. Они образуются в результате отражения от крупногабаритных объектов, вроде зданий.
необходимо решение проблемы поддержания высокой скорости передачи данных при передвижении на больших скоростях. Ведь 1 Гбит/с пока можно получить только практически стоя на одном месте, тогда как если двигаться пешком, то скорость упадёт. Если же перемещаться в автомобиле или в высокоскоростном поезде, речи даже о 100 Мбит/с пока идти не может.
26

## Slide 26: 5G
Корпорация Samsung провела испытания беспроводной связи пятого поколения. По данным компании, благодаря 5G ей удалось передать данные на скорости более гигабайта в секунду на расстояние двух километров. Новая технология позволит абонентам просматривать онлайн-контент, требующий широкополосного подключения на больших скоростях. Речь идет, в частности, о 3D-фильмах высокого разрешения, играх, прямой трансляции видео сверхвысокой четкости . Кроме того, будет возможно Сотовые телефонные сети
27